Приложение

к приказу генерального директора

ОАО «ОЭК»

От 07.04.11. № 33

СТАНДАРТ ОАО «ОЭК»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В ОАО «ОЭК»

СТП 69-10-2011

- Область применения

  - Настоящий Стандарт устанавливает порядок безопасного проведения земляных работ, определяет порядок проведения ремонта основных производственных фондов на объектах ОАО «ОЭК».

  - Требования Стандарта являются обязательными при организации подготовки и проведения земляных работ, осуществляемых следующими исполнителями:

    - Подрядными ремонтно-монтажными организациями (независимо от организационно-правовых форм собственности).

    - Организациями, выполняющими экспертно-диагностические работы.

    - Эксплуатационными и ремонтными отделами и службами ОАО «ОЭК».

- Общие положения

  - Настоящий Стандарт разработан с учетом требований следующих нормативных документов:

    - Постановление Правительства Москвы от 7 декабря 2004 г. № 857-ПП «Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве».

    - Постановление Правительства Москвы от 14 октября 2008 г. № 929-ПП «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Москвы от 7 декабря 2004 г. № 857-ПП».

    - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1.

    - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2.

    - Положение «Работы с повышенной опасностью. Организация проведения». ПОТ РО 14000-005-98.

    - Стандарт ОАО «ОЭК» СТП 69-07-2011 «Организация и порядок проведения работ повышенной опасности на территории объектов ОАО «ОЭК».

    - СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».

    - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ».

    - ГОСТ 12.4.059-78 «Ограждения защитные инвентарные».

    - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016–2001.

    - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

  - Настоящий Стандарт не отменяет действующие правила, нормы, положения о системе планово-предупредительного ремонта оборудования, технические условия на ремонт, правила ведения работ в электроустановках потребителей, инструкции по проведению газоопасных и огневых работ, требования СНиП и определяет ответственность и взаимосвязь должностных лиц по обеспечению безопасных условий при проведении работ повышенной опасности.

  - До начала проведения земляных работ необходимо разработать проекты производства работ (далее ( ППР) в соответствии с требованиями Стандарта ОАО «ОЭК» СТП 69-07-2011 «Организация и порядок проведения работ повышенной опасности на территории объектов ОАО «ОЭК», а также сетевой (линейный) график выполнения наиболее сложных и трудоемких работ. Разработку и крепление грунта в выемках глубиной более 2 м следует производить по ППР.

  - ППР разрабатывают технические службы ОАО «ОЭК» (в случае, предусмотренном в пункте 1.2.3 настоящего Стандарта), подрядной организации (в случаях, предусмотренных в пунктах 1.2.1 и 1.2.2 настоящего Стандарта).

  - ППР необходимо согласовывать:

2.5.1. С техническим руководителем ОАО «ОЭК» (в случае, предусмотренном в пункте 1.2.3 настоящего Стандарта) и техническим руководителем подрядной организации (в случаях, предусмотренных в пунктах 1.2.1 и 1.2.2 настоящего Стандарта).

2.5.2. С соответствующими техническими отделами и службами ОАО «ОЭК» (в случае, предусмотренном в пункте 1.2.3 настоящего Стандарта) и подрядной организации (в случаях, предусмотренных в пунктах 1.2.1 и 1.2.2 настоящего Стандарта).

2.5.3. С отделом охраны труда и техники безопасности ОАО «ОЭК».

  - Непосредственный руководитель земляных работ обязан ознакомить с ППР всех исполнителей под подпись.

  - При производстве земляных работ необходимо выполнять требования, изложенные в СТП 69-07-2011 «Организация и порядок проведения работ повышенной опасности на территории объектов ОАО «ОЭК».

- Термины и определения

  - Выемка – извлечение и перемещение грунта непосредственно из массива.

  - Плывун – скопление рыхлых песчаных пород, насыщенных водой и проявляющих при определенных гидродинамических условиях большую подвижность.

  - Шурф – вертикальная неглубокая выработка, обычно прямоугольной площади сечения, проведенная поперек трассы кабельной линии для вскрытия кабелей на ширину лопаты и длину не менее 0,5 м от крайнего кабеля.

  - Траншея – открытая выработка трапециевидной формы, ограниченная снизу подошвой (дном) и с боков наклонными или вертикальными плоскостями.

  - Котлован – глубокая выемка в земле для закладки фундамента.

  - Ордер – письменное предписание, распоряжение или документ на выдачу, получение, осуществление чего-либо.

  - Козырек – небольшой выступ над чем-либо.

  - Подкоп – вырытое подземное углубление.

- Порядок оформления и выдачи разрешения

на производство земляных работ

  - Производство земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций (электрических кабелей, кабелей связи, газопроводов и др.) допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций. К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием точного расположения и глубины заложения коммуникаций, оформлен лист согласования производства земляных работ с указанием наименования согласующей организации, условия согласования работ, должности и подписи согласовывающего лица и схемой места производства работ.

  - Земляные работы, связанные с прокладкой, переустройством и ремонтом инженерных коммуникаций, трубопроводов, кабельных линий и т. д. (кроме аварийно-востановительных работ) могут проводиться только после получения специального разрешения – ордера. Ордер выдает Техническая инспекция Объединения административно-технических инспекций (далее – ОАТИ) города Москвы.

  - Для получения ордера на производство земляных работ организация, осуществляющая земляные работы, обязана представить в Техническую инспекцию ОАТИ города Москвы следующие документы:

    - Заявка установленного образца.

    - Согласованные и утвержденные в установленном порядке ППР на заявляемые виды работ, включающие:

      - Календарный график на выполнение работ.

      - Стройгенплан (схему) строительной площадки.

      - Технологические карты на выполняемые работы.

      - Проект организации движения (при необходимости).

      - Пояснительную записку.

    - Договор с заказчиком на выполнение подрядных работ, субподрядные договоры (при их наличии).

    - Копия приказа о назначении ответственного производителя работ на объекте с приложением копии удостоверения о сдаче экзамена на знание Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве.

  - При выполнении земляных работ за территорией ОАО «ОЭК» подрядчиком в зоне расположения подземных коммуникаций, принадлежащих ОАО «ОЭК», подрядчик должен иметь копию генерального плана ОАО «ОЭК» с предположительным указанием границ земляных работ и наличия в этом районе подземных сооружений и коммуникаций. Подрядчик обязан оформить заявку для получения ордера на производство земляных работ, лист согласования с соответствующими городскими организациями, а также со структурными подразделениями ОАО «ОЭК». После согласования подрядчик оформляет наряд-допуск на производство земляных работ и согласовывает его с заказчиком (допускающим). Границы земляных работ на месте их проведения должны быть обозначены и ограждены. Установка ограждений и знаков определяется в мероприятиях по обеспечению безопасности работ, отраженных в наряде-допуске.

  - При производстве земляных работ подрядчиком непосредственно на территории ОАО «ОЭК» заказчик обязан передать подрядчику копию генерального плана с предположительным указанием границ земляных работ и наличия в этом районе подземных сооружений и коммуникаций, а также разрешение на производство земляных работ на территории ОАО «ОЭК», согласованное с соответствующими структурными подразделениями ОАО «ОЭК». Границы земляных работ на месте их проведения должны быть обозначены и ограждены в соответствии с нарядом-допуском. Допускающим по наряду-допуску является представитель заказчика (владелец подземных сооружений и коммуникаций).

  - При выполнении земляных работ работникам ОАО «ОЭК» на территории ОАО «ОЭК», а также в зоне расположения подземных коммуникаций, принадлежащих ОАО «ОЭК», необходимо иметь копию генерального плана (исполнительной документации или геоподосновы) ОАО «ОЭК» с предположительным указанием границ земляных работ и наличия в этом районе подземных сооружений и коммуникаций, заявку для получения ордера на производство земляных работ, лист согласования с соответствующими городскими организациями, а также со структурными подразделениями ОАО «ОЭК».

- Организация земляных работ

  - Производство земляных работ в выемках, траншеях, котлованах глубиной свыше 1,5 м, в охранной зоне кабелей высокого напряжения, действующего газопровода, других коммуникаций необходимо осуществлять по наряду-допуску на выполнение работ повышенной опасности, который является письменным разрешением на производство работ после проведения целевого инструктажа непосредственно на рабочем месте с отметкой о его проведении в соответствующей графе наряда-допуска. На участках с возможным патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники, кладбище и т. п.) наряд-допуск оформляется после получения разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации, или органа санитарного надзора.

Производство работ в этих условиях следует осуществлять под непосредственным наблюдением руководителя земляных работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующих газопроводов, кроме того, под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

  - При оформлении наряда-допуска, порядке заполнения наряда-допуска и регистрации наряда-допуска в журнале учета выдачи наряда-допуска на производство повышенной безопасности необходимо руководствоваться Стандартом ОАО «ОЭК» СТП 69-07-2011 «Организация и порядок проведения работ повышенной опасности на территории объектов ОАО «ОЭК».

  - При проведении земляных и других работ, связанных с размещением рабочих мест в выемках, траншеях, котлованах, необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

    - Обрушающиеся горные породы (грунты).

    - Падающие предметы (куски породы).

    - Движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими предметы.

    - Расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более.

    - Повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека.

    - Химические опасные и вредные производственные факторы.

  - При наличии опасных и вредных производственных факторов, указанных в пункте 5.3 настоящего Стандарта, безопасность земляных работ должна быть обеспечена посредством выполнения следующих мер, содержащихся в ППР:

    - Определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлованов, траншей с учетом нагрузки от землеройных машин и грунта.

    - Определение конструкции крепления стенок котлованов и траншей.

    - Выбор типов машин, применяемых для разработки грунта, и мест их установки.

    - Дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями.

    - Определение мест установки и типов ограждений котлованов, переходных мостиков, а также лестниц для спуска работников к месту работ.

  - С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения стенок траншей в местах производства земляных работ до их начала необходимо обеспечить отвод поверхностных и подземных вод.

Место производства работ следует очистить от валунов, деревьев, строительного мусора.

  - Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций (слой грунта до кабеля не менее 30 см) допускается только при помощи лопат, без помощи ударных инструментов.

Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разрешается по согласованию с организациями-владельцами коммуникаций.

  - В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих органов.

- Организация рабочих мест

  - При размещении рабочих мест в выемках их размеры, предусмотренные в проекте, должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования, оснастки, а также проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной в свету не менее 0,6 м, а на рабочих местах – также необходимое пространство в зоне работ.

  - Выемки, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а также в других местах возможного нахождения людей, должны быть ограждены защитными ограждениями с учетом требований государственных стандартов. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи, а в ночное время – сигнальное освещение.

  - Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходы в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1.

  - Производство земляных работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикальными стенками без крепления в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений, допускается при глубине выемок:

    - В неслежавшихся насыпных и природного сложения песчаных грунтах – не более 1,0 м.

    - В супесях – не более 1,25 м.

    - В суглинках и глинах – не более 1,5 м.

  - При среднесуточной температуре воздуха ниже (2 °С допускается увеличение наибольшей глубины вертикальных стенок выемок в мерзлых грунтах, кроме сыпучемерзлых, по сравнению с установленной в пункте 6.4 настоящего Стандарта, на величину глубины промерзания грунта, но не более чем до 2 м.

  - Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с откосами без креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается при глубине выемки и крутизне откосов, указанных в таблице 1.

Таблица 1

| Виды грунтов | Глубина выемки, м |
| --- | --- |
|  | до 1,5 | от 1,5 до 3,0 | от 3,0 до 5,0 |
|  | Угол между направлением откоса и горизонталью, °С | Отношение высоты откоса к его заложению | Угол между направлением откоса и горизонталью, °С | Отношение высоты откоса к его заложению | Угол между направлением откоса и горизонталью, °С | Отношение высоты откоса к его заложению |
| Насыпные неслежавшиеся | 76 | 1:0,25 | 45 | 1:1 | 38 | 1:1,25 |
| Песчаные | 63 | 1:0,5 | 45 | 1:1 | 45 | 1:1 |
| Супесь | 76 | 1:0,25 | 56 | 1:0,67 | 50 | 1:0,85 |
| Суглинок | 90 | 1:0 | 63 | 1:0,5 | 53 | 1:0,75 |
| Глина | 90 | 1:0 | 76 | 1:0,25 | 63 | 1:0,5 |
| Лессовые | 90 | 1:0 | 63 | 1:0,5 | 63 | 1:0,5 |

Примечание:

- При напластовании различных видов грунта крутизну откосов назначают по наименее устойчивому виду от обрушения откоса.

- К неслежавшимся насыпным относятся грунты с давностью отсыпки от двух лет для песчаных, до пяти лет – для пылевато-глинистых грунтов.

  - Для обеспечения устойчивости земляных сооружений их возводят с откосами, крутизна которых характеризуется отношением высоты и коэффициентом заложения откоса (рис.).

где:

Н – высота откоса;

А – крутизна откоса;

m ( коэффициент заложения откоса.

Крутизна откоса зависит от угла естественного откоса α, при котором грунт находится в состоянии предельного равновесия.

Рис. Крутизна откоса

  - Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м во всех случаях и глубиной менее 5 м при гидрологических условиях и видах грунтов, не предусмотренных пунктом 6.6 настоящего Стандарта, а также откосов, подвергающихся увлажнению, должна устанавливаться ППР.

  - Конструкция крепления вертикальных стенок выемок глубиной до 3 м в грунтах естественной влажности должна быть, как правило, выполнена по типовым проектам. При большей глубине, а также сложных гидрогеологических условиях крепление должно быть выполнено по индивидуальному проекту.

  - При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой выемки не менее чем на 15 см.

  - Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м лицом, ответственным за обеспечение безопасности производства земляных работ, должно быть проверено состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки. Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены.

  - Допуск работников в выемки с откосами, подвергшимися увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра выемок лицом, ответственным за обеспечение безопасности производства земляных работ, состояние грунта откосов и обрушение неустойчивого грунта в местах, где обнаружены козырьки или трещины (отслоения).

  - Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов и креплений.

  - Разработка роторными и траншейными экскаваторами в связных грунтах (суглинках и глинах) выемок с вертикальными стенками без крепления допускается на глубину не более 3 м. В местах, где требуется пребывание работников, должны устраиваться крепления или разрабатываться откосы. При извлечении грунта из выемок с помощью бадей необходимо устраивать защитные навесы – козырьки для защиты работающих в выемке.

- Порядок производства работ

  - Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях подкопом не допускается. Извлеченный из выемки грунт необходимо размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки этой выемки.

  - При разработке выемок в грунте одноковшовым экскаватором высота забоя должна определяться ППР с таким расчетом, чтобы в процессе работы не образовывались козырьки из грунта.

  - При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и не допускается нахождение работников в радиусе действия экскаватора плюс 5 м.

  - При механическом ударном рыхлении грунта не допускается нахождение работников на расстоянии ближе 5 м от мест рыхления.

  - Односторонняя засыпка пазух при устройстве подпорных стен и фундаментов допускается в соответствии с ППР после осуществления мероприятий, обеспечивающих устойчивость конструкции, при принятых условиях, способах и порядке засыпки.

  - При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении грунта двумя или более самоходными или прицепными машинами (скреперами, грейдерами, катками, бульдозерами), идущими одна за другой, расстояние между ними должно быть не менее 10 м.

  - Автомобили-самосвалы при разгрузке на насыпях, а также при засыпке выемок следует устанавливать не ближе 1 м от бровки естественного откоса. Разгрузка с эстакад, не имеющих защитных (отбойных) брусьев, запрещается. Места отгрузки автотранспорта должны определяться регулировщиком.

  - Запрещается разработка грунта бульдозерами и скреперами при движении на подъем или под уклон, с углом наклона более указанного в паспорте машины.

  - Не допускается присутствие работников и других лиц на участках, где выполняются работы по уплотнению грунтов свободно падающими трамбовками, ближе 20 м от базовой машины.

  - Погрузка грунта на автосамосвалы должна производиться со стороны заднего или бокового борта.

  - На время работы экскаваторы на гусеничном ходу устанавливают на спланированной площадке, во время перерывов стрелу экскаватора отводят в сторону от забоя, а ковш опускают на грунт.

  - Запрещается во время погрузки грунта находиться между землеройной машиной и автомобилем, под ковшом или стрелой экскаватора, вблизи поворотной части экскаватора.

- Крепление стенок котлованов и траншей

  - Для предупреждения обрушения траншей и котлованов с вертикальными стенками применяют крепления различных типов.

  - Выбор типа крепления зависит от грунта и принимается в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Крепление стенок котлованов и траншей в зависимости от грунта

| Грунты | Виды креплений вертикальных стенок котлованов и траншей |
| --- | --- |
| Естественной влажности, за исключением сыпучих | Горизонтальное крепление с просветом через одну доску |
| Повышенной влажности и сыпучие крепления | Сплошное вертикальное или горизонтальное |
| Всех видов при сильном притоке грунтовых вод | Шпунтовое ограждение ниже горизонта грунтовых вод с забивкой его на глубину не менее 0,75 м в подстилающий водонепроницаемый грунт |

  - Крепление котлованов и траншей глубиной до 3 м должно быть выполнено легкой алюминиевой крепью (приложение). При отсутствии инвентарных и типовых деталей для крепления котлованов и траншей глубиной до 3 м следует:

    - Применять доски толщиной не менее 4 см в песчаных грунтах и грунтах повышенной влажности, закладывая их за вертикальные стойки по мере углубления.

    - Устанавливать стойки креплений не реже чем через 1,5 м.

    - Размещать распорки на расстоянии одна от другой по вертикали не более 1 м, под концами распорок (сверху и снизу) прибивать бобышки.

    - Выпускать верхние доски креплений над бровками выемок не менее чем на 15 см.

    - Усиливать крепления (распорки), на которые опираются полки, предназначенные для переброски грунта, и ограждать эти полки бортовыми досками высотой не менее 15 см.

  - Устанавливать крепления необходимо в направлении сверху вниз по мере разработки выемки на глубину не более 0,5 м.

  - Крепление вертикальных стенок котлованов и траншей глубиной более 3 м должно выполняться, как правило, по индивидуальным проектам.

  - Разработку выемок в грунтах, насыщенных водой (плывунах), также осуществляют по индивидуальным проектам, при этом должны быть предусмотрены безопасные способы производства работ, такие как искусственное водопонижение, шпунтовое ограждение и др.

  - Разборка креплений должна производиться под непосредственным наблюдением ответственного руководителя работ. Разборку следует производить снизу вверх по мере обратной засыпки выемки, если иное не предусмотрено ППР.

  - Нельзя удалять одновременно более трех досок по высоте, а в сыпучих грунтах следует разбирать по одной доске. При удалении досок необходимо переставлять распорки, причем существующие распорки можно вынимать лишь после установки новых.

  - В местах, где разборка крепления может вызвать повреждение смежных сооружений, а также в грунтах, насыщенных водой (плывунах), крепления частично или полностью оставляют в грунте.

- Установка ограждений мест проведения земляных работ

  - Место проведения земляных работ необходимо ограждать по всему периметру. В дневное время у места работы выставить предупредительные знаки на расстоянии 5 м со стороны движения транспорта. С наступлением темноты установить на ограждении с лобовой стороны на высоте 1,5 м сигнальный красный фонарь, а место работы осветить прожекторами или переносными электрическими лампочками, установленными на высоте не менее 2 м. Электрошнур должен иметь исправную изоляцию и находиться в резиновом шланге, на электролампы должны быть надеты предохранительные сетки.

  - При работе возле железнодорожных путей необходимо устанавливать ограждение котлована в зависимости от габаритов подвижного состава и кривизны пути. Крепление котлована вблизи железнодорожного пути применять обязательно.

  - Котлованы и траншеи на улицах, в проездах, во дворах населенных пунктов, а также в прочих местах, где происходит движение людей и транспорта, обязательно ограждают.

  - При необходимости введения ограничения в движении транспорта (организация одностороннего движения или полный запрет движения) условия производства работ и установку дорожных сигнальных знаков согласовывают с ГИБДД.

  - Инвентарные ограждения должны отвечать требованиям ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ».

  - В Центральном административном округе города Москвы, на основных улицах и магистралях в качестве ограждения строительных площадок предпочтительно использование металлических сетчатых элементов или ограждений системы «Остров». По согласованию с Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы в исключительных случаях допускается использование ограждений, выполненных из других материалов и конструкций. На ограждениях указывают наименование организации, выполняющей работы, и номер ее телефона.

  - Через траншеи и котлованы, вырытые на площадках, проездах, проходах и в других местах движения людей, должны устраиваться переходные мостики шириной не менее 0,7 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1 м, с обшивкой по низу бортов высотой не менее 10 см.

- Производство работ в котлованах и траншеях

  - При выполнении земляных работ необходимо обеспечить систематический контроль за состоянием грунта траншей и котлованов.

  - При обнаружении в откосах крупных камней они должны быть спущены к подошве откоса или удалены, а работники должны быть выведены в безопасные места.

  - Не допускается производство раскопок землеройными машинами на расстоянии менее 1 м и применение клина-бабы и аналогичных ударных механизмов на расстоянии менее 5 м от кабелей. При выполнении земляных работ над кабелями применение отбойных молотков для рыхления грунта и землеройных машин для его выемки, а также ломов и кирок допускается только на глубину, при которой до кабелей остается слой грунта не менее 0,3 м. Дальнейшая выемка грунта должна производиться лопатами.

  - В зимнее время к выемке грунта лопатами можно приступать только после его отогревания. При этом приближение источника тепла к кабелям допускается не ближе чем на 15 см.

  - Перед началом работы под надзором работников, эксплуатирующих кабели, организацией, выполняющей земляные работы, должно быть произведено контрольное вскрытие грунта для уточнения расположения и глубины прокладки кабелей и установлено временное ограждение, определяющее границы работы землеройных механизмов.

  - При обнаружении кабеля необходимо подвесить его во избежание разрыва, становиться на кабель строго запрещается. Если работы продолжительны, кабель необходимо зашить в деревянный короб. На короба, закрывающие откопанные кабели, надлежит вывешивать плакаты: «Стой! Высокое напряжение!» или «Стой! Опасно для жизни!».

  - При обнаружении во время производства земляных работ не отмеченных на планах и схемах кабелей, трубопроводов, подземных сооружений необходимо приостановить работы до выяснения характера обнаруженных сооружений или предметов и получения соответствующего разрешения и поставить об этом в известность ответственного руководителя работ.

  - Бросать в котлован инструмент или материал воспрещается. Его необходимо опускать на веревке или передавать из рук в руки. Находиться под опускаемым в котлован грузом запрещается.

  - Если при производстве земляных работ обнаружится запах газа, работы должны быть немедленно прекращены, а работники удалены из опасных мест до выяснения и устранения причин появления газа.

  - Пользование стационарными подъемно-транспортными средствами и действующими сетями сжатого воздуха, пара, воды, кислорода и т. п. для проведения ремонтных работ допускается с разрешения руководителя ремонтируемого объекта по письменной заявке непосредственного руководителя работ подрядчика. Подключение и отключение указанных средств и сетей производится заказчиком. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом подрядчика несет подрядчик.

- Производство земляных работ при ликвидации

последствий аварий на инженерных коммуникациях

  - Проводить аварийные работы (в том числе разрытия) на инженерных коммуникациях и сооружениях с целью устранения аварий на инженерных сетях и сооружениях разрешается на основании телефонограмм, передаваемых балансодержателем объекта в Техническую инспекцию Объединения административно-технических инспекций города Москвы.

  - О происшедшей аварии уведомляются профильные департаменты, префектура административного округа и управа района, балансодержатели территорий, эксплуатационные организации, имеющие в районе аварии подземные инженерные коммуникации и сооружения, а при аварии на проезжей части ( ГИБДД и Служба движения ГУП «Мосгортранс» (при наличии маршрутов общественного транспорта).

  - Руководители структурных подразделений в течение суток после передачи телефонограммы о начале производства аварийных работ направляют в ОАТИ подтверждение о характере ведущихся работ.

  - Проведение аварийных работ может быть начато без предварительного письменного согласования с местными органами самоуправления, но с извещением их аварийной телефонограммой, а также владельцев коммуникаций и, если работы проводятся на проезжей части улицы или тротуаре, – местных органов государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России.

  - Аварии независимо от типа коммуникации (сооружения) должны устраняться в срок до 5 суток, а восстановление благоустройства в местах аварийных разрытий выполняться в течение 3 дней после завершения работ по устранению аварии. В случае невозможности ликвидировать аварию и восстановить благоустройство в указанный срок необходимо оформить ордер на проведение аварийных и предаварийных работ.

  - При обнаружении на инженерных коммуникациях повреждений, нарушающих нормальную жизнедеятельность населения и предприятий, учреждений, организаций, а также безопасность движения транспортных средств и пешеходов, владелец коммуникаций обязан:

    - Поставить в известность о повреждении заинтересованные организации.

    - Принять необходимые меры, обеспечивающие безопасность в зоне проведения восстановительных работ.

    - Согласовать условия производства земляных работ с владельцами подземных коммуникаций, находящихся в зоне аварии, и другими заинтересованными организациями.

    - При разработке траншеи на строительстве и ремонте коммуникаций грунт складировать на заранее отведенные площадки.

  - После ликвидации аварии котлован под проездами и тротуарами должен быть засыпан песком, уплотнен и сдан по акту организации, производящей восстановление покрытия, и представителю технической инспекции ОАТИ города Москвы.

  - Покрытие на дорогах и проездах после вскрытия должно быть восстановлено в первоначальном виде с использованием тех же материалов в сроки согласно календарному графику на выполнения работ.

  - При производстве земляных работ на проезжей части необходимо выполнять требования, изложенные в стандарте ОАО «ОЭК» СТП 69-11-2011 «Организация проведения ремонтных работ в условиях дорожного движения в городе».

| Технический директор – первый заместитель генерального директора | А.Н. Маслов |
| --- | --- |

Приложение

к Стандарту ОАО «ОЭК» СТП 69-10-2011 «Порядок проведения земляных работ в ОАО «ОЭК»

МЕТОД

установки легкой алюминиевой крепи SBH серии С-250

Легкая алюминиевая крепь SBH серии С-250 предназначена для укрепления грунта до глубины 3 м и представляет собой систему для многоразового использования, усиленную распорками на торцах. Система состоит из отдельных элементов ( стенок высотой 0,6 м, из которых, в комбинации с распорками, можно собрать как отдельные камеры, так и непрерывную цепь любой длины, укрепляющую герметично всю длину траншеи, а также замкнутую прямоугольную форму ( котлован ( с максимальными размерами 3×3 м глубиной до 3 м.

Установка

При опускании крепи в грунт необходимо строго соблюдать непрерывность всей конструкции и соразмерять давление грунта с максимальными нагрузками, на которые рассчитана крепь. Крепь должна прилегать к грунту по всему периметру траншеи.

Способ установки в готовую выемку

Кран ставится в начале траншеи и опускает камеру в траншею. Раскручиванием распорок до нужной длины должен быть обеспечен достаточный упор стенок камер в стены траншеи.

Демонтаж

В зависимости от рабочих условий крепь можно легко поднять из грунта с помощью крана, немного уменьшив длину распорок путем закручивания их.

По мере извлечения крепи при засыпании траншеи слой засыпаемого грунта не должен превышать 50 см.

Запрещается извлекать крепь, цепляя стропы к распоркам. Стропы крепятся к строповочным ушам, которые находятся сверху в направляющих.

Стропы или цепи необходимо крепить одновременно на 2 стенках одной камеры.

Монтаж отдельного звена (миникамеры)

Стенку (1) следует положить верхней гранью вниз на ровную поверхность. Со стороны кронштейнов (2) стенку обычно помогает поддерживать второй человек. Первая распорка (3) вставляется в кронштейн (2) сверху до самого нижнего отверстия, а затем фиксируется пальцем (4) 14×96 и шплинтом (5). Второй конец распорки вставляется в кронштейн второй стенки и также фиксируется пальцем (4) 14×96 и шплинтом (5).

После того как установлена первая распорка, можно устанавливать вторую, а потом таким же способом третью и четвертую с другой стороны камеры. При завершении процесса конструкция приобретает устойчивость.

После того как установка распорок завершена, в кронштейны (2) вдеваются строповочные уши (6) и фиксируются.

После этого можно отрегулировать длину распорок. Полностью собранное отдельное звено (миникамера) опускается в предварительно вырытую выемку.

Монтаж камеры

Следует положить необходимое количество стенок (1) на ровную поверхность так, чтобы их кронштейны образовывали одну линию в одной плоскости. При необходимости нужно подложить под стенки доски. Одним приемом следует продеть до упора угловую направляющую через весь ряд стенок, начиная с нижней стенки. Стенки (1) фиксируются в направляющей (7) с помощью строповочного уха (6), пальца (4) и шплинта (5), которые вставляются в саму направляющую сверху.

Распорки (3) заводятся в пазы направляющих сверху и крепятся в них с помощью пальцев и шплинтов.

Собранную часть конструкции с распорками поднять с помощью крана боковой гранью вниз. Вторая часть конструкции без распорок должна быть неподвижно зафиксирована относительно первой. Первая часть вдевается во вторую: распорки должны войти в пазы направляющей, после чего их прикрепляют к ней.

После сборки всей конструкции в одно целое можно отрегулировать длину распорок. Нижняя распорка должна быть на 1(1,5 см длиннее верхней. Это обеспечивает А-образное расположение плоскостей стенок. Вся конструкция опускается в предварительно вырытую выемку.

Монтаж шахты

Стенку (1) следует положить кронштейнами вверх на ровную поверхность. При необходимости нужно подложить под стенку доски. Направляющие (7) следует вдеть в стенку с 2 сторон до упора. Строповочные уши (6) вставляются в направляющие (7) сверху и фиксируются там с помощью пальцев (4) и шплинтов (5).

Предварительно собранную таким образом конструкцию нужно поставить вертикально рядом с выкопанной траншеей. Вторую и третью стенки следует вставить соответственно во вторую и третью направляющие так, чтобы получилась открытая с одной стороны шахта. С помощью крана стенки вставляются свободными гранями в направляющие предыдущей стенки до упора.

Чтобы замкнуть полученную конструкцию последней, четвертой стенкой, в кронштейны этой стенки устанавливают строповочные уши, и с помощью крана она опускается до упора вниз в две последние направляющие.

В зависимости от желаемой высоты шахты в направляющие следует вставлять разное количество стенок. После того как все стенки установлены, необходимо установить во все четыре направляющие строповочные уши ( это зафиксирует стенки для дальнейшего поднятия крепи из выемки.

Распорки С-250 тип А/В/С

Рабочая длина распорки

Диаграмма допустимой нагрузки

| Технический директор – первый заместитель генерального директора | А.Н. Маслов |
| --- | --- |