ПРОГРАММА

проведения пусконаладочных работ электротехнического оборудования

- Цель работы: проведение обязательного комплекса работ, включающий - проверку, настройку и испытания электрооборудования с целью обеспечения электрических параметров и режимов, заданных проектом, выявление недостатков электроустановки и несоответствий проекту электроснабжения способных негативно повлиять на безопасность использования электрического оборудования, а также проверка готовности функционирования системы. ПНР помогают выявить возможные нарушения при монтаже, недостатки в работе оборудования до начала его эксплуатации.

- Проверка на соответствие:

ГОСТ Р 50571.1.3.15. ГОСТ Р 50807 – 95. ГОСТ 7396.0 – 89 ГОСТ 12.1.03К – 83 ССБТ, ПУЭ – 98(6,7 изд.) ПТЭЭП. СНИП 3.05.06 – 85. СНИП 2. 08.01 – 89. ВСН 59 – 88. РД         343.21.122 – 87, и др.

- Порядок производства ПНР: работы производятся в соответствии с «ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В УСТРОЙСТВАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ СО 34.35.302-2006»

| № п/п | Наименование работ | Ответственный |
| --- | --- | --- |
|  | ПНР |  |
| 1. | Внешний осмотр | Персонал электротехнической лаборатории |
| 2. | Внутренний осмотр и проверка механической части аппаратуры | Персонал электротехнической лаборатории |
| 3. | Проверка схемы соединений устройства РЗА | Персонал электротехнической лаборатории |
| 4. | Проверка изоляции вторичных цепей. | Персонал электротехнической лаборатории |
| 5. | Проверка электрических и временных характеристик элементов РЗА | Персонал электротехнической лаборатории |
| 6. | Проверка электрических и временных характеристик элементов приводов и схем управления коммутационных аппаратов | Персонал электротехнической лаборатории |
| 7. | Проверка взаимодействия элементов устройств РЗА | Персонал электротехнической лаборатории |
| 8. | Проверка временных характеристик устройств РЗА в полной схеме (агрегатные испытания) | Персонал электротехнической лаборатории |
| 9. | Проверка взаимодействия проверяемого устройства РЗА с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами (комплексные испытания) | Персонал электротехнической лаборатории |
| 10. | Проверка правильности сборки токовых цепей и цепей напряжения вторичным током и напряжением. | Персонал электротехнической лаборатории |
| 11. | Проверка устройств РЗА первичным током и напряжением (проводятся после подачи первичного напряжения) | Персонал электротехнической лаборатории |
| 12. | Проверка вторичных цепей и устранение ошибок | Персонал электротехнической лаборатории |

  - Порядок производства высоковольтных испытаний (ВВИ).

Объемы и нормы ВВИ определяются согласно «Правила устройства электроустановок» и РД 34.45-51.300-97 «ОБЪЕМЫ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ». Все испытания производятся согласно разработанных и утвержденных методик проведения испытаний.

| № п/п | Наименование работ | Ответственный |
| --- | --- | --- |
|  | ВВИ |  |
| 1. | Измерение сопротивления изоляции кабеля, электропроводки и пр. оборудования | Персонал электротехнической лаборатории |
| 2. | Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | Персонал электротехнической лаборатории |
| 3. | Проверка петли фаза-ноль | Персонал электротехнической лаборатории |
| 4. | Испытание сборных и соединительных шин | Персонал электротехнической лаборатории |
| 5. | Испытание трансформаторов тока и напряжения | Персонал электротехнической лаборатории |
| 6. | Испытание силовых трансформаторов ТМГ-1250кВА | Персонал электротехнической лаборатории |
| 7. | Испытание вакуумных выключателей | Персонал электротехнической лаборатории |
| 8. | Испытание ограничителей перенапряжения | Персонал электротехнической лаборатории |
| 9. | Испытание разъединителей | Персонал электротехнической лаборатории |

| № п/п | Наименование работ | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка – испытания шкафов: ЩАП-12 – 2 шт. ШПСН ВУ – 2 шт.; ЯСН – 2 шт.; ШНН ХВ8 – 2 шт.; НКО – 2 шт. | Персонал электротехнической лаборатории |
| 2. | Обслуживание и отладка работы механических частей и блокировок ячеек КСО 298 MSM-S | Персонал электротехнической лаборатории |
| 3. | Обслуживание механической частей и блокировок вакуумных выключателей | Персонал электротехнической лаборатории |
| 4. | Подготовка технической документации и протоколов испытаний на данное РТП | Персонал электротехнической лаборатории |
| 5. | Сдача объекта мастеру РЗА с получением акта о приёмке | Персонал электротехнической лаборатории |

Разработал:

Начальник электротехнической

лаборатории

Утвердил:

Технический директор